## Slide 1: Energiåret 2021
Notes: Energiåret 2021 presenteras i denna bildserie med förklarande texter i talarmanus.

## Slide 2: Innehåll
Elproduktion 3
Elanvändning 11
Elmarknad 18
Elnät 25
Fjärrvärme 30
Fjärrkyla 41
Miljö 43

## Slide 3
Elproduktion

## Slide 4: Total elproduktion i Sverige 1950-2021
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: TWh/år
Notes: De olika kraftslagens utbyggnad i elsystemet från 1950, här visade som producerad elenergi per år i TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar, kWh). Utbyggnaden startade tidigare. Vattenkraften dominerade i början och kompletterades först med kondenskraft i bränsleeldade anläggningar med fossila bränslen. Mottryckskraft är kraftvärmeanläggningar i fjärrvärme och industri som både ger värme och el. De använder idag främst biobränslen. Kärnkraften byggdes ut till mitten av 80-talet. Vindkraften byggs numera ut kraftigt och solkraften har också inlett sin utbyggnad. Solelproduktionen syns dock knappt fortfarande.

## Slide 5: Installerad el-effekt 1960-2021 (Avser 31a december)
Källa: Energiföretagen Sverige, Energimyndigheten
MW
Chart: 
Vindkraft | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | 38 | 67 | 105 | 122 | 174 | 215 | 241 | 293 | 339 | 400 | 442 | 525 | 580 | 780 | 1021 | 1560 | 2163 | 2899 | 3745 | 4470 | 5420 | 6029 | 6495 | 6691 | 7406 | 8980 | 10017 | 12074
Kärnkraft | 10 | 10 | 10 | 449 | 449 | 1020 | 2422 | 3172 | 3742 | 3710 | 3710 | 4610 | 6425 | 6425 | 7355 | 7355 | 9455 | 9648 | 9675 | 9700 | 9850 | 9970 | 10000 | 10000 | 10000 | 10040 | 10045 | 10055 | 10056 | 10052 | 9452 | 9439 | 9436 | 9424 | 9524 | 9471 | 8961 | 8965 | 9074 | 8938 | 9342 | 9151 | 9363 | 9363 | 9531 | 9528 | 9714 | 9076 | 8586 | 8614 | 7725 | 6871 | 6882
Solkraft | 16 | 24 | 43 | 79 | 126 | 185 | 254 | 435 | 698 | 1090 | 1593
Notes: Samma kraftslag som nyss men här visade som installerad el-effekt, ett mått på produktionsförmågan. Den verkliga elproduktionen beror sedan på hur många timmar om året som kraftkällan kan utnyttjas. Här framgår hur vattenkraften avstannat i utbyggnad, samt hur kärnkraften och kondenskraften gradvis börjat tas ur drift. Mottryckskraften (uppdelad på kraftvärme i industri och fjärrvärmenät) visar mer varierad installerad effekt genom åren. Gasturbiner drivna av fossila bränslen används som reservanläggningar, vilket även gäller kondenskraften idag. Vindkraften visar en brant stigning och solkraften syns också i sitt startskede. Enligt Energimyndighetens statistik var 15393 MW solel installerad 2021.

## Slide 6: Installerad el-effekt (Avser 31a december)
Källa: Energiföretagen Sverige, Energimyndigheten
MW
Chart: 
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021
Vattenkraft | 6949 | 11066 | 14859 | 16331 | 16229 | 16200 | 16335 | 16286
Vindkraft | 8 | 241 | 2163 | 10017 | 12074
Kärnkraft | 10 | 4610 | 9970 | 9439 | 9151 | 6871 | 6882
Solkraft | 1090 | 1593
Mottryckskraft, fjärrvärme | 475 | 843 | 2293 | 2539 | 2264 | 3563 | 2879 | 2875
Mottryckskraft, industri | 400 | 603 | 885 | 993 | 932 | 1216 | 1520 | 1520
Kondenskraft mm | 1800 | 2516 | 3001 | 2641 | 448 | 1801 | 905 | 662
Gasturbiner | 225 | 354 | 1769 | 1707 | 1341 | 1607 | 1583 | 1534
Notes: Utbyggnad av installerad el-effekt visad på annat sätt än i föregående diagram.

## Slide 7: Bränslen i elproduktion Värmekraft från kraftvärmeverk och industri. 2002-2021
Källa: Energiföretagen Sverige
TWh/år
Chart: 
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Avfall | 0.42 | 0.54 | 0.81 | 0.88 | 1.09 | 1.241 | 1.3 | 1.406 | 1.449 | 1.649 | 1.53 | 1.557 | 1.7045 | 1.8539 | 2.0283 | 2.1532 | 2.175 | 2.3036 | 2.24 | 2.479
Bio | 3.8 | 4.99 | 6.95 | 7.45 | 8.366 | 8.512 | 9.4 | 9.8 | 11.1 | 10.1 | 10.49 | 9.837 | 9.35 | 9.198 | 9.554 | 10.306 | 10.2073 | 11.143 | 9.01 | 11.0238
Gas | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.78 | 0.86 | 1.226 | 1 | 2.4 | 4.1 | 2.562 | 1.617 | 1.746 | 0.855 | 1.012 | 1.305 | 0.397 | 0.621 | 0.5387 | 0.11 | 0.4001
Olja | 2.95 | 3.38 | 2.05 | 1.25 | 0.8819 | 0.711 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.43 | 0.342 | 0.186 | 0.117 | 0.129 | 0.2315 | 0.175 | 0.1846 | 0.192 | 0.1 | 0.1892
Kol | 2.14 | 2.54 | 1.55 | 1.14 | 1.05 | 0.8866 | 0.7 | 0.769 | 0.909 | 0.8354 | 0.587 | 0.9205 | 0.5297 | 0.515 | 0.337 | 0.4523 | 0.4856 | 0.3028 | 0.002 | 0.0138
Övrigt | 0.64 | 0.69 | 0.97 | 0.982 | 0.886 | 1.033 | 1.1 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.823 | 0.766 | 0.843 | 0.905 | 1.383 | 1.3471 | 1.1617 | 1.32 | 1.228
Notes: Värmekraft är elproduktion där bränslen eldas eller som i kärnkraften uranbränsle som skapar värme. Utvecklingen av bränsleanvändningen i övrig värmekraft (all värmekraft utöver kärnkraft) från år 2002 visas i bilden. Här ingår kraftvärmeverk som producerar el och samtidigt levererar värme till fjärrvärmesystem eller industrier. Dessutom kondenskraftverk och gasturbiner som bara producerar el och som idag är reservkraftverk. Användningen av biobränslen och avfall har ökat kraftigt i övrig värmekraft, medan de fossila bränslena minskat. I bränslegruppen ”övrigt” ingår ånga som avleds från industriprocesser och sådant som däck som inte räknas till vanligt avfall.

## Slide 8: Bränslen i elproduktion 2021 Fjärrvärmesystem och reservkraft
Källa: Energiföretagen Sverige
TWh/år
Chart: 
| Bio | Avfall | Gas | Kol | Olja | Övrigt
. | 4.8186 | 2.43 | 0.3235 | 0.0124 | 0.0978 | 0.152
Notes: Fördelningen av bränslen som eldats i kraftvärmeverk i fjärrvärmesystem år 2021, totalt producerades drygt 7,8 TWh. Här ingår även reservkraftverk (kondensanläggningar och gasturbiner) som står för en mycket låg andel av produktionen. 2019 producerades 0,3 TWh el med kol, år 2020 ynka 0,002 TWh och 2021 0,01 TWh. Kol syns inte längre i statistiken.

## Slide 9: Bränslen i elproduktion 2021 Industriprocess
Källa: Energiföretagen Sverige
TWh/år
Chart: 
| Bio | Avfall | Gas | Kol | Olja | Övrigt
. | 6.21 | 0.05 | 0.08 | 0.001 | 0.09 | 1.08
Notes: Fördelningen av bränslen som eldats i kraftvärmeverk i industrin. 7,5 TWh el producerades i industrin, det vill säga något mindre än kraftvärmen i fjärrvärmen gav. Den höga andelen biobränslen här beror på att det framför allt produceras kraftvärme i pappers- och massaindustrin, som har god tillgång till trädbränslen.

## Slide 10
Elanvändning

## Slide 11: Elanvändningen fördelad på olika användare 1970-2020
Källa: Energimyndigheten, SCB
TWh
Chart: 
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Industri | 33 | 33.9 | 35.5 | 38.5 | 39.2 | 38 | 39.2 | 37.7 | 38.5 | 40.5 | 39.8 | 39.8 | 39.1 | 42.113 | 45.685 | 47.986 | 47.933 | 50.994 | 52.867 | 53.443 | 52.993 | 50.723 | 49.694 | 49.354 | 49.778 | 51.343 | 51.49 | 52.664 | 53.862 | 54.497 | 56.889 | 56.248 | 55.661 | 54.496 | 55.37 | 55.2781 | 56.5083 | 57.4564 | 55.4686 | 49.5364 | 52.7783 | 53.2311 | 52.6722 | 51.1231 | 49.8192 | 49.2472 | 49.1586 | 49.7828 | 49.3903 | 48.3427 | 46.7
Transporter | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.355 | 2.4619 | 2.6189 | 2.615 | 2.6319 | 2.6081 | 2.51 | 2.475 | 2.4031 | 2.4719 | 2.34 | 2.4689 | 2.7181 | 3.0681 | 2.9539 | 2.7789 | 3.0161 | 3.195 | 2.8631 | 2.8681 | 2.8389 | 2.99 | 2.2869 | 2.4031 | 2.3731 | 2.4911 | 2.3881 | 2.3731 | 2.4569 | 2.4119 | 2.535 | 2.5511 | 2.575 | 2.5969 | 2.5811 | 2.6094 | 2.9097 | 2.9
Elvärme | 4.3 | 5 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 10.8 | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 16.9 | 19.3 | 22 | 25.5 | 26.3 | 28.4 | 26.2 | 23.6 | 25.8 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 26.059 | 25.322 | 27.297 | 26.1 | 23.9 | 21.5 | 20.6 | 22.16 | 22.1132 | 22.0731 | 22.8257 | 20.6 | 20.7 | 18.2 | 16.6 | 17.9 | 19.3 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 18.3773 | 18.497 | 20.8353 | 20.8072 | 21.0099 | 20.9337 | 20.1
Hushållsel | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 11.1 | 10.5 | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.6128 | 14.3319 | 14.9923 | 15.8498 | 16.4146 | 16.8991 | 17.6064 | 17.8633 | 18.6681 | 18.6787 | 19.0431 | 18.2194 | 19.6518 | 19.3388 | 18.5686 | 19.3297 | 16.9063 | 17.6587 | 19.1625 | 19.6301 | 20.0829 | 19.4576 | 19.7146 | 19.5227 | 19.2521 | 19.344 | 20.721 | 21.7694 | 20.6241 | 21.9465 | 21.5476 | 21.4979 | 21.4781 | 22.238 | 22.0832 | 22.105 | 22.49 | 22.5
Driftel | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 14.9 | 16.5 | 17.6 | 18.318 | 18.0881 | 22.4388 | 21.3683 | 20.9565 | 21.372 | 22.6697 | 21.3436 | 23.8219 | 22.8355 | 23.8819 | 25.9319 | 25.4542 | 24.9662 | 24.9034 | 26.695 | 30.6934 | 30.693 | 31.8133 | 30.7767 | 29.9351 | 29.7439 | 31.3571 | 31.1876 | 31.7576 | 32.2707 | 32.8135 | 33.6045 | 30.8226 | 30.6168 | 30.0768 | 28.1856 | 30.7296 | 29.7705 | 30.5071 | 30.3952 | 28.5578 | 27.4
Fjärrvärme, raffinaderier | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.8 | 5.717 | 7.2776 | 6.3903 | 5.2713 | 7.7767 | 8.9731 | 9.1311 | 10.3272 | 10.3239 | 9.9914 | 9.4849 | 7.1866 | 7.8288 | 6.3449 | 6.7532 | 6.6165 | 6.2975 | 6.5347 | 6.3015 | 5.729 | 5.1391 | 5.115 | 5.0023 | 4.6916 | 4.9858 | 4.5929 | 4.6275 | 4.6563 | 4.4129 | 4.9881 | 4.4336 | 4.764 | 4.5408 | 4.6643 | 4.8552 | 4.354 | 4.1095 | 4.3
Överföringsförluster | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 7.1 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 9.245 | 10.116 | 10.879 | 9.689 | 10.177 | 9.588 | 9.42 | 9.147 | 8.803 | 9.656 | 10.027 | 9.035 | 10.1 | 10.189 | 10.661 | 10.856 | 10.57 | 11.057 | 11.882 | 11.81 | 10.574 | 11.266 | 12.0689 | 11.2947 | 10.9853 | 10.9872 | 10.225 | 11.0719 | 10.2153 | 11.3644 | 10.4867 | 10.2394 | 10.3792 | 10.7486 | 11.0756 | 11.0478 | 10.7289 | 10.9
Notes: Sverige har en hög andel elintensiv industri jämfört med många andra länder. Även en hög andel elvärme som tillkom när kärnkraften togs i drift från början av 70-talet till mitten av 80-talet. Till elvärmen räknas även värmepumpar i hemmen. Hushållselen har ökat i takt med att fler apparater tillkommit i hemmen. Driftel omfattar el i kontor, skolor, affärer, sjukhus och gatubelysning samt tekniska servicetjänster som vattenverk. Transporter är spårbunden trafik. Fjärrvärmen använder el till utrustning och till värmepumpar som nyttjas i vissa fjärrvärmenät. Överföringsförlusterna beror främst på värmeförluster i elnäten.

## Slide 12: Elanvändningen fördelad på olika användare 2020 TWh
Källa: Energimyndigheten, SCB
Chart: 
| Industri | Driftel | Hushållsel | Elvärme | Överföringsförluster | Fjärrvärme, raffinaderier | Transporter
. | 46.7 | 27.4 | 22.5 | 20.1 | 10.9 | 4.3 | 2.9
Notes: Denna data har eftersläpning på 1 år.

## Slide 13: Elanvändningen fördelad på olika användare 2020 Procent
Källa: Energimyndigheten, SCB
Chart: 
| Industri | Driftel | Hushållsel | Elvärme | Överföringsförluster | Fjärrvärme, raffinaderier | Transporter
, | 0.34644 | 0.20326 | 0.16691 | 0.14911 | 0.080861 | 0.031899 | 0.021513
Notes: Samma diagram som förra men här andelar i procent.

## Slide 14: Industrins elanvändning, i Sverige
Källa: SCB
TWh/år
Chart: 
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021
Gruvor | 2.598 | 2.5614 | 3.1639 | 3.5297 | 3.937 | 4
Livsmedel | 2.989 | 2.4369 | 2.4556 | 2.4156 | 2.373 | 2.4
Trävaru | 2.328 | 2.1658 | 2.1036 | 1.8794 | 1.9 | 2
Massa och papper | 23.564 | 23.7156 | 22.7292 | 20.2686 | 19.1 | 18.4
Kemisk | 6.711 | 6.7031 | 6.0311 | 5.4517 | 5.05 | 5.6
Jord- och sten | 1.174 | 1.0522 | 1.0156 | 0.94694 | 1 | 1
Stål och metallverk | 8.11 | 8.5 | 7.3508 | 7.3847 | 6.965 | 7.4
Verkstadsindustri | 7.465 | 6.9447 | 5.6564 | 5.3108 | 4.71 | 5.5
Småindustri och övriga branscher | 1.95 | 1.1986 | 2.2719 | 2.06 | 1.292 | 2
Notes: Massa och papper är särklass störst elanvändare i den svenska industrin. De inbördes andelarna har inte ändrats mycket genom åren.

## Slide 15: Industrins elanvändning i Sverige
Källa: SCB
TWh
Chart: 
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021
Elintensiv | 35.0314 | 40.983 | 41.48 | 39.275 | 36.6347 | 35.052 | 35.4
Verkstadsindustri | 6.8913 | 7.465 | 6.9447 | 5.6564 | 5.3108 | 4.71 | 5.5
Övrigt | 9.4206 | 8.441 | 6.8536 | 7.8467 | 7.3019 | 6.565 | 7.4
Total | 51.3432 | 56.889 | 55.2783 | 52.7781 | 49.2475 | 46.327 | 48.3
Notes: Några industrier där el används i tillverkningsprocessen i en viss storlek i förhållande till förädlingsvärdet brukar definieras som elintensiv. Hit räknas massa och papper, stål och metallverk, kemisk industri, gruvor, livsmedel samt jord och sten. Hit går 75 procent av all el till industrin.

## Slide 16: Elanvändning ─ bostäder i Sverige 2020
Källa: SCB
Fritidsbostäder
Småhus
Flerbostadshus
Chart: 
| Antal abonnemang
Småhus | 2099135
Flerbostadshus | 2385424
Fritidsbostäder | 443202
Chart: 
| GWh
Småhus | 25351
Flerbostadshus | 12684
Fritidsbostäder | 2831
Notes: Antal elabonnemang för olika kategorier av boende och fördelningen av de dryga 40 TWh el som går till bostäder.
(Data med eftersläpning 1 år)

## Slide 17: Elmarknad

## Slide 18: Elpris i Norden respektive Tyskland Veckogenomsnitt
Källa: Nord Pool, EEX
EUR/MWh
Chart: 
Notes: Det så kallade systempriset i Sverige på den nordiska marknaden (spotpriset) jämfört med tyskt spotpris sedan år 2005. Toppar och bottnar i spotpriset kan förklaras främst av variationer i väder och kostnader kopplade till elproduktion, men även faktorer som påverkar efterfrågan på el, som finanskriser. Spotpriset ligger till grund för de avtal om rörliga elpriser som elhandelsföretagen erbjuder. De fasta elavtalen bygger på de finansiella priserna som är förväntningar på framtida spotpriser.

## Slide 19: Systempriset Nord Pool 2021 öre/kWh
Källa: Nord Pool
Månadspris
Timpris
Högst
Lägst
Månadspris
Timpris
Högst
Lägst
Årligt genomsnitt
55
30
91
3
433
-0,1
Timpris
Årligt genomsnitt
63,4
151
Månadspris
35
Högst
Lägst
Notes: Det genomsnittliga systempriset i Norden var 63,4 öre/kWh år 2021. Månadspriserna (medelvärdet över en hel månad) varierade mellan 35 och 151 öre/kWh medan de enskilda timpriserna som lägst var -0,1 öre/kWh och som högst 433 öre/kWh.

## Slide 20: Elkostnader – villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris (avser januari månad) 1970-2022
Källa: Energimyndigheten, SCB, Energiföretagen Sverige
Öre/KWh
Chart: 
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Elnätsavgift | 3.0405 | 3.0405 | 3.169 | 3.2118 | 4.1111 | 4.5822 | 5.0104 | 5.6956 | 7.1516 | 7.1516 | 8.3935 | 8.9502 | 9.6782 | 10.5347 | 10.963 | 11.6053 | 12.4618 | 12.7187 | 11.9907 | 12.8044 | 13.4896 | 15.4595 | 16.2303 | 17.1296 | 17.0012 | 17.4294 | 18.5 | 21.6 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 21.7 | 22.3652 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 24.7 | 26.2 | 27.6 | 28.6 | 29.4613 | 30.1252 | 30.5041 | 31.3351 | 32.2614 | 33.4151 | 34.5797 | 35.0264 | 34.5801 | 34.5801
Elhandelspris | 4.0595 | 4.0595 | 4.231 | 4.2882 | 5.4889 | 6.1178 | 6.6896 | 7.6044 | 9.5484 | 9.5484 | 11.2065 | 11.9498 | 12.9218 | 14.0653 | 14.637 | 15.4947 | 16.6382 | 16.9813 | 16.0093 | 17.0956 | 18.0104 | 20.6405 | 21.6697 | 22.8704 | 22.6988 | 23.2706 | 24.7 | 25.9 | 25.1 | 24.4 | 19.3 | 20 | 26.6 | 67.1 | 32.705 | 25.4 | 41.6 | 32.3 | 51.4 | 54 | 77.3 | 71.6 | 42.5 | 45.3 | 37.2227 | 36.292 | 39.0147 | 39.3702 | 40.1517 | 68.5106 | 34.377 | 55.0314 | 82
Skatt | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 19.375 | 18.025 | 18.475 | 20.625 | 20.925 | 21.425 | 22.925 | 26 | 30.45 | 30.125 | 30.275 | 32.825 | 36.625 | 50.9874 | 44.4149 | 44.4323 | 49.3024 | 46.925 | 52.425 | 54.925 | 60.875 | 60.175 | 54.025 | 55.3153 | 53.462 | 53.449 | 54.0874 | 58.5329 | 59.7667 | 69.1476 | 61.4758 | 66.9029 | 74.145
Notes: Kostnadsutvecklingen för en elvärmd villa som har avtal med rörligt pris. År 1970 gick knappt 7 procent av konsumentpriset till staten i skatt. 1 januari år 2022 utgjorde elskatt och moms 39 procent av konsumentpriset. Elnätsavgiften uppgick till 18 procent och elhandelspriset till procent. Svängningar i elhandelspriset, till följd av att spotpriserna varierar, påverkar andelarna mellan de tre kostnadsposterna. Detta gäller vid avtal om rörligt elpris, vid avtal om fast elpris är elhandelspriset konstant under avtalets bindningstid.

## Slide 21: Elkostnader – villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris (avser januari månad)
Källa: Energimyndigheten, SCB
1970
2022
Skatt
Elhandelspris
Elnätsavgift
Skatt
Elhandelspris
Elnätsavgift
Chart: 
| Skatt | Elhandelspris | Elnätsavgift
Tillförd energi | 0.07 | 0.53 | 0.4
Chart: 
| Skatt | Elhandelspris | Elnätsavgift
Tillförd energi | 0.38875 | 0.42994 | 0.18131
Notes: Ett annat sätt att åskådliggöra hur kostnadsfördelningen utvecklats för villakunder med elvärme under 50 år från 1970, jämfört med föregående bild.

## Slide 22: Byten mellan elhandelsföretag
Källa: SCB
Chart: 
| 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2021
Antal hushållsavtal | 209785 | 288417 | 341249 | 422321 | 397368 | 520276 | 427608 | 464241 | 454103 | 492313 | 477773 | 481638 | 443349 | 482461 | 521990 | 460404 | 510452 | 506932
Antal andra avtal | 48581 | 53434 | 59728 | 74957 | 52974 | 74612 | 63729 | 69063 | 57061 | 69510 | 72210 | 76133 | 79833 | 62798 | 88951 | 85453 | 79324 | 87162
Notes: Sedan april år 2004 sammanställer Statistiska Centralbyrån, SCB, statistik månadsvis bland annat över kundernas byten av elhandelsföretag. Med andra avtal avses alla övriga elavtal som inte tecknas med hushållskunder, som industri, företag, servicesektorn etcetera.

## Slide 23: Fördelning av avtalsformer 2001-2022 (avser januari månad)
Källa: SCB
23
Chart: 
| 2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Rörligt pris | 1.9 | 2.2 | 2.7697 | 4 | 3.7 | 6.2 | 10.2 | 16.2 | 22.4 | 30 | 28.3 | 27.2 | 32.3 | 38.0048 | 42.2714 | 46.9306 | 49.407 | 49.6059 | 49.7528 | 49.9049 | 53.8634 | 53.8
Fast pris | 32.9 | 34.2 | 32.018 | 37.9 | 44.1 | 44.7 | 44.7 | 45.5 | 43.5 | 44.6 | 48.1 | 51.4 | 49.2 | 45.5166 | 42.5572 | 39.1937 | 37.8836 | 38.1069 | 39.5132 | 39.9766 | 36.1069 | 36.2
Anvisat avtal | 65.1 | 63.7 | 65.2123 | 58.1 | 52.2 | 49.1 | 45.1 | 38.3 | 34.1 | 25.4 | 23.6 | 21.4 | 18.5 | 16.4786 | 15.1714 | 13.8757 | 12.7094 | 12.2872 | 10.734 | 10.1185 | 10.0297 | 9.9
Notes: Fördelningen över avtalsformer med elhandelsföretaget. Avtal med fast pris, det vill säga tidsbundna avtal ofta på ett, två eller tre år har varit relativt konstanta i andel sedan elmarknaden avreglerades. Andelen avtal med rörligt pris har ökat även om den legat konstant de senaste åren. Så kallat anvisat avtal får kunder som inte aktivt väljer ett avtal, till exempel vid flytt. De är oftast dyrare än andra avtal och finns för att trygga att kund vid flytt till nytt boende är garanterad att el finns tillgängligt, även om kunden inte aktivt själv kontaktat ett elhandelsföretag.

## Slide 24
Elnät

## Slide 25: Leveranssäkerhet i de svenska elnäten
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
År | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Levsäk. | 0.9997 | 0.99974 | 0.99967 | 0.99984 | 0.998 | 0.99975 | 0.99938 | 0.99976 | 0.99987 | 0.99984 | 0.99962 | 0.9998 | 0.9997 | 0.99986 | 0.99976 | 0.99986 | 0.99985 | 0.99982 | 0.99963 | 0.9998 | 0.99988
Notes: Leveranssäkerheten, ett mått på tillgängligheten på el, uttryckt i procent. För år 2019 var den 99,97 procent, vilket motsvarar ett genomsnittligt elavbrott för en kund på cirka 150 minuter. Stormen "Alfrida" i januari bidrog till att dra ner leveranssäkerheten. Kurvan visar flera stormar de senaste åren där "Gudrun" år 2005 är den enskilt svåraste stormen. Medelavbrottstiden i timmar för några år visas i de grå ringarna. 3 timmar och 26 minuter för år 2019 motsvarar cirka 150 minuter.

## Slide 26: Oplanerade elavbrott i svenska nät
Källa: Energiföretagen Sverige, Google maps, SVT
Mellan åren 2012 och 2021 var den genomsnittlige elkunden utan el i
Kebnekajse- Toppen tur och retur
Rekord
1:47:17
Göteborg
Jönköping
1 tim 47 min
1 timme 47 minuter per år
på grund av fel i elnätet
Notes: Några jämförelser av vad de senaste 10 årens avbrottstid för en svensk genomsnittlig kund.

## Slide 27: Elnätet i Sverige – 73 procent nedgrävt i mark
Källa: Energimarknadsinspektionen
Stamnät
Regionnät
Lokalnät
428 000 av 589 000 km är nedgrävt i mark
− enorm satsning sedan början av 2000-talet
Sveriges elnät
Räcker drygt 14,7 varv runt jorden
Notes: De lokala elnäten brukar delas upp i lågspänning (400/230 V) och högspänning (oftast 10–20 kV). Lågspänningsnäten i Sverige består av 48 000 km luftledning och 282 000 km jordkabel. Det lokala högspänningsnätet, även kallat mellanspänningsnätet, består av 66 00 km luftledning och 144 000 km jordkabel. Till lågspänningsnätet är 5,6 miljoner elanvändare anslutna och till högspänningsnäten 8 000.
Regionnätet ägs till stor del av tre företag. Ledningslängden är cirka 30 000 km luftledning och 2 000 km jordkabel.
Det svenska stamnätet ägs av Svenska kraftnät och består huvudsakligen av ledningar med en spänning på 400 kV och 220 kV. Stamnätets totala ledningslängd är 15 000 km luftledning och 2000 km jordkabel. Totalt omfattar det svenska elnätet 589 000 km, varav 428 000 km är jordkabel. Om det gick att sträcka ut det svenska elnätet i en enda lång ledning skulle det räcka drygt 14,7 varv runt jorden (källa: Energimarknadsinspektionen).

## Slide 28: Svavelhexafluorid inom elproduktion och elnät Mängd använd och läckage tom. 2021
Källa: Energiföretagen Sverige
SF6 Ton
SF6 Förlust
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
SF6 ton | 28.0688 | 46.52 | 75.609 | 77 | 78.074 | 77.309 | 81.156 | 93.073 | 91.921 | 101.9113 | 107.544 | 110.842 | 116.84 | 120.2174 | 115.4234 | 124.2729 | 131.027 | 133.812 | 143.498 | 147.868 | 152.809 | 155.1535
SF6 Förlust % | 0.0039539 | 0.0054602 | 0.0057533 | 0.0063636 | 0.0069037 | 0.0042439 | 0.0024644 | 0.0035026 | 0.0023498 | 0.0023122 | 0.0032037 | 0.0031654 | 0.0032687 | 0.0033127 | 0.0034103 | 0.0026678 | 0.0027094 | 0.0022046 | 0.0015262 | 0.0031041 | 0.0015575 | 0.0015469
Notes: I ställverk och strömbrytare används växthusgasen SF6 (Svavelhexafluorid) som isolergas. Denna växthusgas har en mycket hög global uppvärmningsfaktor men i dagsläget finns inga alternativ för ställverk i trånga utrymmen eller för brytning av ström vid höga spänningar. Läckaget har successivt minskat med undantag för en liten ökning år 2019. Vad detta beror på är inte klarlagt men det är troligtvis en enskild händelse. Samtidigt har den totala användningen av SF6 ökat på grund av omfattande utbyggnad och reinvesteringar i elnäten.

## Slide 29
Fjärrvärme

## Slide 30: Fjärrvärme Tillförd energi 2020
Källa: Energiföretagen Sverige
Återvunnen energi
Förnybart
Övrigt
Fossilt
Chart: 
| Återvunnen energi | Förnybart | Övrigt | Fossilt
Tillförd energi | 0.54083 | 0.42779 | 0.013 | 0.02195
Notes: Fjärrvärmens bränsletillförsel år 2019. Vad de olika sektorerna består av förklaras i nästa bild.

## Slide 31: Fjärrvärme 2021 Tillförd energi, %
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: 
| El från kärnkraft till elpannor | Torv o Torvbriketter | Stenkol | Övrigt fossilt bränsle | Naturgas | Fossil el till elpannor, mm | Eldningsolja | Åkergrödor, främst Salix | Bioolja, Tallbeckolja | Pellets, briketter, pulver | Förnybar el till elpannor mm | Stamvedsflis* | Grot, sågspån, bark | Deponi- och rötgas samt avfallsgas från stålindustrin | Värme från värmepumpar | Returträflis | Återvunnen industriell restvärme | Rökgaskondensering | Avfall
2021 | 0.0023295 | 0.0065337 | 0.00057233 | 0.00059732 | 0.0048865 | 0.001266 | 0.014628 | 0.00082263 | 0.028137 | 0.060086 | 0.044701 | 0.064905 | 0.22914 | 0.025422 | 0.041968 | 0.073708 | 0.082344 | 0.10725 | 0.21013
2021 | 0.0023295 | 0.0065337 | 0.00057233 | 0.00059732 | 0.0048865 | 0.001266 | 0.014628 | 0.00082263 | 0.028137 | 0.060086 | 0.044701 | 0.064905 | 0.22914 | 0.025422 | 0.041968 | 0.073708 | 0.082344 | 0.10725 | 0.21013
Notes: Fördelningen av bränslen till fjärrvärmen år 2019 i fyra huvudkategorier. De vanligaste bränslena till fjärrvärmeproduktion är grot, sågspån, bark och träflis – så kallade sekundära biobränslen, som är förnybara bränslen. Näst största bränsle är avfall som är ett återvunnet bränsle.

## Slide 32: Tillförd energi (bränslen) till produktion av fjärrvärme samt klimatutsläpp
Källa: Energiföretagen Sverige
TWh/år
CO2 g/kWh
Chart: 
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021
Fossila bränslen | 27.2896 | 27.731 | 12.201 | 12.096 | 7.0854 | 6.4373 | 9.7952 | 3.0207 | 0.51296 | 1.302
Återvunnen energi | 2.398 | 9.407 | 13.623 | 14.528 | 17.2969 | 18.6907 | 22.7074 | 28.6061 | 30.9465 | 32.079
Förnybart | 0.2152 | 3.394 | 3.593 | 11.84 | 12.0031 | 20.6029 | 26.585 | 18.6295 | 20.3238 | 25.375
Torv | 0 | 0.702 | 2.642 | 3.437 | 1.6985 | 3.0063 | 2.6743 | 1.033 | 0.46334 | 0.388
Övrigt | 0.314 | 3.581 | 7.471 | 4.498 | 6.9545 | 5.1193 | 1.9488 | 1.8714 | 0.24074 | 0.172
CO2, g/kWh lev. energi | 322.5955 | 308.0349 | 242.4174 | 174.4645 | 118.6611 | 98.3963 | 91.23 | 65.8 | 53.71 | 52
Notes: Tillförda bränslen till fjärrvärmen år 2019 uttryckta i energi, GWh, (Gigawattimmar = miljoner kilowattimmar, kWh).

## Slide 33: Fjärrvärme 2021 Tillförd energi, GWh
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: 
| Stenkol | Övrigt fossilt bränsle | Primära biobränslen | Tallbeckolja | Naturgas | El till elpannor | Eldningsolja | Bioolja | Torv o Torvbriketter | Deponi- och rötgas samt avfallsgas från stålindustrin | El till värmepumpar | Hjälpel | Trädbränsle, förädlat | Stamvedsflis | Värme från värmepumpar | Returträflis | Återvunnen industriell restvärme | Rökgaskondensering | Bark, grot, sågspån och övrigt oförädlat trädbränsle | Avfall
2020 | 4.962 | 9.8594 | 32.3831 | 40.1778 | 47.6834 | 308.0799 | 346.127 | 447.9929 | 463.341 | 1095.5597 | 1207.7977 | 1489.9229 | 2097.5144 | 3227.9214 | 3760.8275 | 4003.1761 | 4355.0938 | 5829.1693 | 11817.0438 | 13110.5146
Notes: Här syns den kraftiga nedgången i användningen av fossila bränslen i fjärrvärmen tydligt samtidigt som förnybar och återvunnen energi ökat. Koldioxidutsläppen har samtidigt minskat lika kraftigt. Från att på 1980-talet ha legat på cirka 325 gram koldioxid per kWh låg utsläppen år 2019 på knappt 60 g koldioxid per kWh.

## Slide 34: Tillförd energi (bränslen) till produktion av fjärrvärme samt klimatutsläpp
CO2 g/kWh
TWh/år
Chart: 
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021
Eldningsolja | 26.8928 | 17.278 | 2.852 | 4.99 | 2.5288 | 2.3041 | 4.5581 | 0.6781 | 0.34613 | 0.868
Naturgas | 0 | 0 | 1.897 | 2.886 | 2.3028 | 1.8674 | 3.306 | 1.1941 | 0.047683 | 0.29
Kol | 0.39678 | 10.453 | 6.967 | 3.225 | 2.0348 | 1.9055 | 1.6061 | 1.0967 | 0.0049621 | 0.034
Elpannor | 0.314 | 3.581 | 6.085 | 3.015 | 1.7396 | 0.44469 | 0.13938 | 0.26229 | 0.30808 | 0.216
Torv | 0 | 0.702 | 2.642 | 3.437 | 1.6985 | 3.0063 | 2.6743 | 1.033 | 0.46334 | 0.388
Trädbränsle | 0.099195 | 2.745 | 3.46 | 10.112 | 10.9159 | 18.4673 | 23.3449 | 17.6929 | 17.1425 | 21.005
Avfall | 1.698 | 3.441 | 4.019 | 4.288 | 5.1494 | 6.4635 | 10.1911 | 11.1088 | 13.1105 | 12.464
Värmepumpar | 0 | 3.166 | 6.615 | 6.942 | 7.0893 | 5.4929 | 4.5745 | 3.95 | 3.7608 | 3.557
Restvärme | 0.351 | 2.175 | 2.282 | 3.015 | 3.3812 | 4.1718 | 4.1215 | 4.0367 | 4.3551 | 4.884
RKG, bioolja, avfall-, deponi- och rötgas, RT-flis, el | 0.465 | 1.274 | 2.711 | 4.489 | 8.1981 | 9.733 | 9.1948 | 12.1082 | 12.9482 | 15.088
CO2, g/kWh lev. energi | 322.5955 | 308.0349 | 242.4174 | 174.4645 | 118.6611 | 98.3963 | 91.23 | 65.8 | 53.71 | 52
Notes: En variant av föregående bild med mer detaljerad uppdelning i bränslen. I gruppen ”övrigt” ingår främst rökgaskondensering – även el till elpannor, deponigas, rötgas och avfallsgas samt bioolja och tallbeckolja.

## Slide 35: Fjärrvärmens bränslen (tillförd energi) och CO2-utsläpp
Källa: Energiföretagen Sverige
1980
1980
2021
323
30 TWh lev energi
52
52 TWh lev energi
g CO2 /kWh lev energi
g CO2 /kWh lev energi
Notes: Sedan 1980 har fjärrvärmes klimatutsläpp minskat kraftigt med 82 procent medan fjärrvärmeleveranserna har ökat med 63 procent under samma period. Samtidigt har fjärrvärme bidragit till att utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler minskat kraftigt. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar, bland annat beroende på ökade skatter och oljepris. Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Även övergång till elvärme var viktigt för utfasningen av olja, framförallt under perioden 1970–1990 då kärnkraften byggdes ut.

## Slide 36: Fjärrvärmeleveranser
Källa: Energiföretagen Sverige, SCB, SMHI
GWh
Fjärrvärmeleveranser
Graddagskorrigerat
Chart: 
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Fjärrvärmeleveranser | 44174 | 40975 | 43012 | 43278 | 41425 | 46580 | 47008 | 47468.061 | 47768 | 48543 | 47460.0829 | 51201.5026 | 51359.5408 | 53332.0482 | 60151 | 50631.3174 | 53003.347 | 51800 | 48500 | 48800 | 51400 | 50775 | 50951 | 50449 | 45874 | 52580
Graddagskorrigerat | 41407.3494 | 41504.9279 | 42620.2801 | 44652.0531 | 45208.3427 | 46511.4294 | 48448.5514 | 48235.0473 | 48454.7166 | 50331.4263 | 50185.8811 | 54440.9885 | 55137.102 | 54126.0871 | 54685.2835 | 54129.5158 | 52796.0032 | 53068.5262 | 53475.0012 | 53095.2263 | 53845.2427 | 53162.0542 | 53900.7198 | 54078.952 | 52942.6823 | 51860
Notes: Fjärrvärmens leveranser från 1996 i röd kurva. Fjärrvärmens årsanvändning graddagskorrigeras utifrån ett normalår (temperatur), där temperaturuppgifterna tas från SMHI. Därmed visas hur den verkliga fjärrvärmeanvändningen skulle sett ut om temperaturen följt normalåret. Där den röda kurvan ligger under den grå har temperaturen varit varmare än under normalåret. År 2010 var till exempel ett kallt år.

## Slide 37: CO2-utsläpp från fjärrvärme
Källa: Energiföretagen Sverige
CO2, g/kWh lev. energi
Chart: 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
CO2, g/kWh lev. energi | 322.5955 | 338.764 | 325.7779 | 327.5892 | 299.5657 | 308.0349 | 289.3353 | 276.1337 | 259.6599 | 249.8294 | 242.4174 | 232.1537 | 221.6888 | 199.0895 | 179.2519 | 174.4645 | 161.4642 | 145.5515 | 143.4007 | 130.3936 | 118.6611 | 121.4863 | 124.7625 | 109.3942 | 115.2416 | 98.3963 | 98.3963 | 98.3963 | 98.3963 | 98.3963 | 91.23 | 86.6 | 81.1 | 78.2 | 71.2 | 65.8 | 66.2 | 63.8 | 70.4 | 59.2 | 53.7 | 52
Notes: En mer detaljerad kurva över minskningen av koldioxidutsläppen inom fjärrvärmen från år 1980.

## Slide 38: Sveriges fjärrvärmenät ‒ nätlängd
Källa: Energiföretagen Sverige
Svenska fjärrvärmenäten
räcker runt halva jorden
Svenska fjärrvärmenätet
räcker 14 gånger Sveriges längd
Fjärrvärmenätens längd: 24 900 km (medlemmar i Energiföretagen)
Notes: För att få en uppfattning om fjärrvärmenätets storlek kan några liknelser göras. Här räknas medlemmar i Energiföretagen Sverige in. Fjärrvärmenäten skiljer sig från elnäten på en väsentlig punkt i och med att fjärrvärmenäten är lokala och alltså inte rikstäckande på samma sätt som elnäten.

## Slide 39: Fjärrvärmepris, genomsnittligt per hustyp
Källa: Energiföretagen Sverige
kr/MWh (inkl moms)
Chart: 
| Större flerfamiljshus | Mindre flerfamiljshus | Småhus
2020 | 846.6 | 868.1 | 919.5
2021 | 867.1 | 889.2 | 940.1
2022 | 876.5 | 901.2 | 947.1
Notes: Överskådlig bild av genomsnittliga fjärrvärmepriser för tre olika boendeformer de tre senaste åren. Ju fler boende i huset desto lägre pris gäller i genomsnitt. Enheten MWh står för Megawattimme, vilket är 1 000 kWh. Till exempel motsvarar priset 832 kr/MWh år 2019 för större flerfamiljshus 83,2 öre/kWh.

## Slide 40
Fjärrkyla

## Slide 41: Fjärrkyla
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: 
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Leveranser, GWh | 116.61 | 180.27 | 231.82 | 310.57 | 362.975 | 511.277 | 628.177 | 620.634 | 637.732 | 721.005 | 756.4563 | 728.713 | 803.3499 | 855.3061 | 864.0565 | 875.9913 | 879.1894 | 967.4655 | 1057 | 923.6573 | 981.3984 | 914.6407 | 1155.9209 | 991 | 969 | 1000.4991
Nätlängd, km | 31.562 | 35.142 | 55.882 | 84.642 | 103.192 | 129.092 | 164.802 | 182.352 | 182.352 | 182.352 | 213.177 | 270.722 | 300 | 311 | 362 | 372.2545 | 382.509 | 418.073 | 431.155 | 438.258 | 455.658 | 471.858 | 486.497 | 494.328 | 506.539 | 528.49
Notes: En bild av fjärrkylans utbyggnad, där komfortkyla byggs ut, framför allt i kontorslokaler, butiker och vårdinrättningar. Det syns i mängden levererad fjärrkyla som har en ökande trend med toppar under varma perioder, som sommaren år 2018. Fjärrkylenäten byggs ut som bilden visar, men även fjärrvärmenäten kan tillsammans med värmepumpar utnyttjas för fjärrkyla där det passar.
Edit: År 2022 korrigerades fjärrvärmens nätlängd bakåt då ett fel upptäckts.

## Slide 42
Miljö

## Slide 43: Utsläpp från energibranschen, Kväveoxider, NOx och Svaveloxider, SOx
Källa: Naturvårdsverket
mg/kWh
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kväveoxider, NOx | 507.7642 | 501.7276 | 451.5251 | 389.8038 | 364.4849 | 284.6336 | 241.8225 | 239.3006 | 239.8217 | 235.9347 | 229.9581 | 202.0486 | 225.7164 | 223.0772 | 218.4202 | 222.2141 | 220.1779 | 202.4204 | 203.9172 | 202.3641 | 196.781 | 196.3841 | 199.6523 | 188.2896 | 199.6652 | 198.588 | 199.265 | 199.753 | 201.4 | 202.6
Svaveloxider, SOx | 549.133 | 555.5364 | 526.0913 | 413.3629 | 352.5324 | 250.8993 | 259.521 | 183.8917 | 208.0879 | 168.3087 | 147.928 | 136.186 | 147.0724 | 142.8578 | 133.2698 | 117.5231 | 111.6851 | 98.7374 | 92.1935 | 87.4517 | 85.1553 | 73.8213 | 73.3647 | 58.7914 | 54.787 | 48.13 | 48.8892 | 43.7411 | 46.8 | 41.3
Notes: Utsläpp av kväve- och svaveloxider som bidrar till försurning av skog och mark har minskat tack vare investeringar i miljöreningsteknik.

## Slide 44: Partikelutsläpp från energibranschen
Källa: Naturvårdsverket
mg/kWh
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
NOx
SOx
Partiklar mindre än 2,5 mikrometer (µM), PM2,5 | 75.9416 | 73.2398 | 67.9986 | 65.8578 | 64.2946 | 59.3459 | 57.0803 | 54.7685 | 50.1167 | 48.0306 | 49.8288 | 46.9519 | 42.1765 | 37.4303 | 36.2112 | 35.3522 | 33.0616 | 30.4823 | 31.1247 | 27.7416 | 24.3464 | 23.3673 | 22.2765 | 19.3163 | 17.383 | 15.4106 | 15.3797 | 14.8114 | 14.5 | 14.3
Partiklar mindre än 10 mikrometer (µM), PM 10 | 94.3392 | 91.2016 | 84.8934 | 84.0241 | 82.234 | 77.5723 | 75.7966 | 72.0266 | 66.6848 | 63.882 | 64.9073 | 61.25 | 56.5397 | 49.2052 | 47.9692 | 47.614 | 43.7701 | 40.4755 | 39.4558 | 35.7619 | 31.9322 | 29.103 | 28.2722 | 25.2404 | 23.376 | 21.411 | 21.4549 | 20.8765 | 20.5 | 20.3
Notes: Fjärrvärme har bidragit till bättre luft i städer tack vare betydligt lägre utsläpp per producerad energienhet, kWh. Hushållens egen uppvärmning och transporter står för merparten av kvarvarande utsläpp av partiklar till luften.

## Slide 45: Territoriella utsläpp av koldioxid
Källa: US IEA
Milj ton/BNP 2019
Chart: 
| Sverige | Danmark | Norge | Finland | Island | EU-27
2019 per BNP | 0.09177 | 0.10982 | 0.11121 | 0.16599 | 0.17224 | 0.17883
Notes: Sveriges territoriella utsläpp av koldioxid, den vanligaste klimatgasen, per BNP (Bruttonationalprodukten) är betydligt lägre än genomsnittet i EU och våra grannländer.

## Slide 46: Territoriella utsläpp av koldioxid
Källa: US IEA
Ton per capita, 2019
Chart: 
| Sverige | Danmark | Norge | EU-27 | Finland | Island
2019 per capita | 4.6783 | 5.8197 | 6.862 | 7.4054 | 9.3219 | 9.8457
Notes: Sveriges territoriella utsläpp av koldioxid per capita är betydligt lägre än genomsnittet i EU och våra grannländer.

## Slide 47: Territoriella utsläpp av koldioxid
Källa: US IEA
CO2/BNP 2019
CO2/Capita 2019
Chart: 
| Island | Finland | EU-27 | Norge | Danmark | Sverige
CO2/BNP | 0.17224 | 0.16599 | 0.17883 | 0.11121 | 0.10982 | 0.09177
Column2
CO2/Capita | 9.8457 | 9.3219 | 7.4054 | 6.862 | 5.8197 | 4.6783
Notes: Sverige territoriella utsläpp av koldioxid är betydligt lägre än EU-genomsnittet och våra grannländer. Detta har förverkligats genom stora mängder förnybar el och kärnkraft i kombination med fjärrvärme i energisystemet.

## Slide 48: Koldioxidutsläpp per BNP resp. capita 2019
Källa: US IEA
Chart: 
| 16.446615877404 | 11.154543124397687 | 5.8196906255560696 | 7.6044218433455422 | 5.0310846651726147 | 6.5445173958221599 | 7.178556990124175 | 9.8456519935686586 | 5.5422654326310381 | 8.6978274523534349 | 16.278286629134207 | 13.410727881266229 | 18.193326022319187 | 3.6301725385492123 | 12.350788492242469 | 6.8620189326479872 | 8.1403753556992484 | 8.0087097421426083 | 4.8957169640002061 | 4.5014159771602138 | 5.9588887122949874 | 5.9474072660686561 | 5.9568657510433551 | 4.6782808864984622 | 9.3218701950291187 | 4.6907351658617742 | 8.7458679130420141 | 4.9729301343388945 | 15.586903244357265 | 7.3762735465304399 | 4.6079558269577872 | 7.5100435005479218 | 7.4053558198637086
CO2/BNP2 | 0.34068 | 0.22998 | 0.10982 | 0.16599 | 0.11595 | 0.23341 | 0.08523 | 0.17224 | 0.14188 | 0.20586 | 0.3522 | 0.31794 | 0.17076 | 0.19451 | 0.22934 | 0.11121 | 0.20308 | 0.24962 | 0.14698 | 0.065553 | 0.17921 | 0.15622 | 0.13301 | 0.09177 | 0.24274 | 0.16757 | 0.17381 | 0.15676 | 0.25818 | 0.14013 | 0.2784 | 0.4658 | 0.17883
CO2/BNP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: Bilden visar territoriella utsläpp av koldioxid per capita och BNP. Sverige har låga utsläpp av koldioxid jämfört med andra länder tack vare stora mängder förnybar el och kärnkraft i kombination med fjärrvärme i energisystemet. Utsläppen per capita är låga i Sverige trots kallt klimat, hög andel elintensiv industri och liten befolkning. Ett land som Schweiz (nära Sverige i bilden) hade 2017 ett elsystem liknande Sveriges, uppbyggt kring vatten- och kärnkraft, och befolkning i samma storleksordning med hög BNP per capita.
USA, Kanada och Australien ligger nära varandra i utsläppsdata. De är länder med stora tillgångar till fossila bränslen, som både använder dem inom landet och handlar med dem. Luxemburg har liten befolkning och höga utsläpp per capita. En bidragande orsak till utsläppen är låga skatter på drivmedel som lett till ökad tankning av fordon från andra länder. Dessa utsläpp räknas in i Luxemburgs statistik då drivmedlet sålts där.

## Slide 49: Territoriella utsläpp av koldioxid 2019
Milj ton
Källa: US IEA
Chart: 
| Estonia | Latvia | Lithuania | Denmark | Ireland | Norway | Switzerland | Finland | Sweden | Austria | Greece | Belgium | Netherlands | Spain | Poland | Italy | France | Turkey | United Kingdom | Australia | Brazil | Mexico | South Africa | Saudi Arabia | Canada | South Korea | Germany | Japan | Russia | India | EU-27 | United States | China
Carbon Dioxide Emissions from the Consumption of Energy (Million Metric Tons) | 4.9237 | 8.4498 | 14.5034 | 33.8503 | 35.4755 | 36.7311 | 38.7393 | 41.9956 | 48.1444 | 65.5397 | 70.1628 | 128.2474 | 214.4165 | 280.624 | 304.0396 | 332.0413 | 338.4247 | 391.7921 | 398.0836 | 417.8704 | 456.6702 | 463.7393 | 470.358 | 579.9253 | 612.0836 | 686.9535 | 726.8813 | 1103.2342 | 1848.0698 | 2314.7385 | 3045.0518 | 5144.3608 | 10773.2475
Notes: Bilden visar utsläpp av koldioxid i miljoner ton från flera länder över hela jorden. Det krävs omfattande åtgärder från EU, Kina, USA och andra länder för att minska utsläppen av koldioxid.

## Slide 50
info@energiforetagen.se
08-677 25 00